Утверждена решением

Муниципального Совета

Борисовского района

«____»____________2012 г.№_____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДА»

"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2012-2015 ГОДЫ В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа «Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения на 2012-2015 годы в Борисовском районе» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| 3. | Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Вода» |
| 4. | Цели и задачи Программы | Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению; обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды; уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. |
| 5. | Объемы финансирования Программы | 7756,5 тыс. рублей. |
| 6. | Источник финансирования Программы | средства, получаемые в виде надбавки к тарифам для бюджетных потребителей и прочих потребителей по услугам водоснабжения и водоотведения |
| 7. | Сроки реализации Программы | 2012-2015 гг. |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО «ВОДА»

"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2012-2015 годы в Борисовском районе»

Введение

В целях реализации концепции приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье России", а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" разработана инвестиционная программа ООО «Вода» "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения на 2012 -2015 годы "(далее Программа).

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий.

Установление надбавок к тарифам водоснабжения и водоотведения для бюджетных и прочих потребителей необходимо для реализации инвестиционной Программы, которой предусмотрено:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности, внедрения современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации водоснабжения и водоотведения;

- полное возмещение затрат организации ООО "Вода", связанных с реализацией инвестиционной Программы.

1. Обоснование необходимости реализации инвестиционной

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения

поселка Борисовка и Борисовского района на 2012 -2015гг.

Инвестиционная программа разработана обществом с ограниченной ответственностью "Вода". Инвестиционная программа предусматривает источники финансирования в виде надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение.

Программа предусматривает мероприятия по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

1.1. Водоснабжение

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является ООО "Вода". Поселок Борисовка обеспечивается питьевой водой 2двумя водозаборами с десятью артезианскими скважинами и одной одиночной скважиной, расположенной на территории бывшего совхоза АОЗТ "Русь". Также 19 скважин обеспечивают питьевой водой сельские поселения. С января 2010 года введена в эксплуатацию скважина микрорайона N 5 "Красивский". Общая протяженность обслуживаемого водопровода - 122,23 км, в том числе в п. Борисовка - 65,59 км и 56,64 км - сельские поселения. Мощность водозаборных сооружений - 6,78 тыс. куб. м/сут., в п. Борисовка - 3,96 куб. м/сут.

Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, соответствию современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям путем применения современного оборудования, а также строительства новых объектов водоснабжения.

В связи с полным износом водопроводных сетей для бесперебойного водоснабжения водой жителей поселка Борисовка и Борисовского района необходимо выполнить модернизацию оборудования скважин, заменить насосы п.Борисовка – Водозабор №1, №2; с.Березовка, ул.Советская; с.Березовка, ул.Садовая; с. Грузское; с.Грузкое ул.Ищенки; с.Крюково ул.Школьная;  с. Чуланово,; с. Акулиновка; с.Никитское; хут.Красиво; скв.мкр.№5. В 2013 году необходимо заменить 950 м. водопровода по ул.Фрунзе, 150 м. – по ул.Гагарина, а также провести замену трубы Ø 100 по ул.Гагарина.

Всего по объекту водоснабжения программой предусмотрено освоить – 5469,0 тыс.руб.:

в II полугодии 2012 году – 996,0 тыс. рублей.

в 2013 году – 1642,5 тыс. рублей;

в 2014 году -  1645,5 тыс.рублей;

в 2015 году – 1185,0 тыс.рублей.

1.2. Водоотведение

Для отведения сточных вод от жилых домов, предприятий и организаций имеются 2 КНС и 1 ГНС, напорный коллектор протяженностью 8,5 км, самотечные коллекторы протяженностью 2,8 км и внутридворовые сети.

Общая протяженность канализационных сетей - 14,7 км.

Сточные воды перекачиваются на очистные сооружения по напорному коллектору, расположенному за чертой поселка в селе Зозули. Производительная мощность очистных сооружений 1,4 тыс. куб. м в сутки.

Действующие очистные сооружения были введены в 1977 году и в настоящее время находятся в плачевном состоянии. Для увеличения производительности очистных сооружений в 1990 году были введены установки КУ-200 - 3 шт. в металлическом исполнении. Очистка сточных вод осуществляется не в полном объеме. На сбросе в р. Лозовая сточные воды темно-серого цвета с присутствием запаха. Работающим аэротенкам необходим срочный капитальный ремонт, так как все фильтросные трубы загружены песком и аэрация неравномерная. Без доступа воздуха микроорганизмы не развиваются, что препятствует биологическому процессу очистки сточных вод. В аэротенках вода с запахом гнили, растворенный кислород меньше нормы. КУ-200 (2 шт.), корпуса аэрлифтов полностью изношены и требуют 100% замены из-за коррозии.

В лаборатории приборы для проведения химических анализов устарели и поверке не подлежат. Административное здание и сами резервуары требует капитального ремонта, так как имеют 100% износ. Подъезд к очистным сооружениям отсутствует. Степень очистки сточных вод на очистных сооружениях недостаточная. Достижение рассчитанных проектом нормативов ПДС (2003 года) для действующих очистных сооружений практически является невозможным из-за превышения объемов сточных вод в часы максимального поступления и 100% износа всех конструкций.

Для решения проблем в сфере водоотведения необходимо заменить насосы Кнс №1, Кнс №2 и провести установку автоматики для управления насосами и уровня резервуаров на Кнс №2. В 2013 году необходимо провести чистку мокрого отделения и камеры смешения ГНС, КНС1, а также установка проходных колодцев КНС 1 и сливной камеры ГНС.

Всего по объектам водоотведения программой предусмотрено освоить – 2287,5 тыс. рублей:

в 2013 году –750,0 тыс.рублей;

в 2014 году – 812,5 тыс.рублей;

в 2015 году – 725,0 тыс. рублей.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями и задачами инвестиционной программы являются:

- обеспечение населения поселка Борисовка и Борисовского района качественной питьевой водой в требуемых объемах;

- предотвращение попадания стоков в окружающую природную среду;

- обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территории Борисовского района и п.Борисовка.

3. Объемы и источники финансирования программы

Объем финансирования программы составляет  7756,5 тыс.рублей,

В том числе по годам:

в 2012 году – 996,0 тыс. рублей, из них на модернизацию:

объектов водоснабжения – 996,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 2392,5 тыс.рублей, из них на модернизацию:

объектов водоснабжения – 1642,5 тыс.рублей,

объектов водоотведения – 750,0 тыс.рублей.

в 2014 году – 2458,0 тыс.рублей, из них на модернизацию:

объектов водоснабжения – 1645,5 тыс. рублей;

объектов водоотведения – 812,5 тыс. рублей.

в 2015 году – 1910 тыс.рублей, из них на модернизацию:

объектов водоснабжения – 1185,0 тыс. рублей;

объектов водоотведения – 725,0 тыс. рублей.

Источники финансирования программы:

- средства, получаемые в виде надбавки к тарифам для бюджетных потребителей и прочих потребителей по услугам водоснабжения и водоотведения.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы 2012 – 2015 годы.

5. Список объектов, входящих в инвестиционную программу

| Наименование объектов и выполняемых работ | Стоимость, работ всего, тыс. рублей | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | II полугодие 2012 | 2013 | 2014 | I полугодие 2015 |
| 1. Замена сетевого насоса с оборудованием (обратный клапан, флянец, поворотный затвор, кран шаровый, штуцер, резьба, контактор, кабель ВВГ, щит распределит.) – Водозабор №1 | 46,2 | 46,2 |  |  |  |
| 2. Замена глубоководного насоса 2ЭЦВ 8-40-180 Л нрк. С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы,преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ ) – Водозабор №1. | 169,5 | 169,5 |  |  |  |
| 3. Замена глубоководного насоса 2ЭЦВ 8-40-180 Л нрк. С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – Водо забор №2. | 169,5 | 169,5 |  |  |  |
| 4. Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Березовка, ул.Советская | 136,2 | 136,2 |  |  |  |
| 5. Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Березовка, ул.Садовая | 136,2 | 136,2 |  |  |  |
| 6.Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Грузское 1. | 136,2 | 136,2 |  |  |  |
| 7.Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Грузское, ул.Ищенки | 136,2 | 136,2 |  |  |  |
| 8.Замена глубинных насосов на Водозаборе №1 – 2 шт. | 66,0 | 66,0 |  |  |  |
| 9. Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Крюково, ул.Школьная | 136,2 |  |  |  | 197,5 |
| 10.Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Чуланово №3466 | 136,2 |  |  |  | 197,5 |
| 11.Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Акулиновка, ул.Кулиновская | 136,2 |  |  |  | 197,5 |
| 12.Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – с.Никитское | 136,2 |  |  |  | 197,5 |
| 13.Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – хутор Красиво | 136,2 |  |  |  | 197,5 |
| 14.Замена мелководного насоса 2ЭЦВ 6-16-190 Л С оборудованием ( клапана обратные, флянцы стальные, поворотные затворы, кран шаровый, штуцер, резьбы, преобразовательчастоты, преобразователь давления, манометр, термометр, кран трехходовый, трубка петлевая прямая, труба ПЭ, муфта с наруж. Резьбой, колено с наруж.резьбой, кабель ВПП 300 м., переходник ЭЦВ) – скважина микрорайона №5 | 136,2 |  |  |  | 197,5 |
| 15.Замена 950 м. водопровода по ул. Фрунзе п.Борисовка: труба полиэт.Ø100, 4 фланца, 2 поворотных затвора, 12 муфт, фитинги, хомуты, вентиля 42 шт. | 978,0 |  | 978,0 |  |  |
| 16. п.Борисовка ул.Гагарина: Участок 1 - Замена 150м. водопровода по: два колодца – фитинги двухст., фитинги флянц., поворотные затворыØ150, труба п/э 150 м. Участок 2 - Замена трубы Ø 100 - фитинг с фланцем, фитинг двухстав., кран шаровый, пожарный гидрант, кольца. | 664,5 |  | 664,5 |  |  |
| 17. Установка частотного преобразователя с.Стригуны | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
| 18.Прокладка водопровода с.Стригуны: 1,0 км. трубы, 3 колодца, 4 шаровых крана, пожарный гидрант, муфты с флянцами | 789,6 |  |  | 789,6 |  |
| 19..Закольцовка сетей с.Грузское 280 м., вентели с фитингами, метал. резьба | 344,4 |  |  | 344,4 |  |
| 20.Установка преобразователя частоты, ремонт скважины с.Грузское | 182,0 |  |  | 182,0 |  |
| 21.Замена водопровода 600 м. с.Березовка | 249,5 |  |  | 249,5 |  |
| ВСЕГО по объектам водоснабжения | 5035,2 | 996,0 | 1642,5 | 1645,5 | 1185,0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
| 1.Замена насоса НЦИ – Ф – 100 – 2 шт., шланга вакуумного 100- 6 м., автоматика 100А – 2 шт., провод ВВГ. – КНС №2. | 244 |  |  |  | 353,8 |
| 2. Замена насоса СД 160/45, автоматика 100А, поворотного затвора – 2 шт., флянцы – 8 шт. – КНС №1 | 113,2 |  |  |  | 164,1 |
| 3. Установка автоматики для пуска насосов КНС №2 (с пределами уровней) | 142,8 |  |  |  | 207,1 |
| 4. Установка проходных колодцев, сливной камеры КНС1, ГНС. Чистка мокрого отделения ГНС, КНС1, чистка камеры смешения: 6 колец, бетон, труба выпуск.Ø250 – 16м., емкость приемная 4м3. | 750,0 |  | 750,0 |  |  |
| 5. Чистка аэротенков 2 шт. | 288,0 |  |  | 288,0 |  |
| 6. Замена аэрлифтов на очистных сооружениях 16 шт. | 240,0 |  |  | 240,0 |  |
| 7. Чистка иловых площадок 12 шт. | 284,5 |  |  | 284,5 |  |
| ВСЕГО по объектам водоотведения | 2062,5 |  | 750,0 | 812,5 | 725 |
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | 7097,7 | 996,0 | 2392,5 | 2458,0 | 1910,0 |

6. Предложение о размерах надбавок к тарифам на

услуги для бюджетных и прочих потребителей на 2012 – 2015 гг.

|  | Потребление, куб. | Надбавка к тарифу, рублей | Дополнительный доход, тыс рублей | Итого по Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м, год. | II пол. 2012 год | 2013 год | 2014 год | I пол. 2015 год | II пол. 2012 год | 2013 год | 2014 год | I пол. 2015 год | 7756,5 |
| Вода | 150000 | 13,28 | 10,95 | 10,97 | 15,80 | 996,0 | 1642,5 | 1645,5 | 1185,0 |  |
| Канализация | 125000 | Х | 6,0 | 6,5 | 11,60 | Х | 750,0 | 812,5 | 725,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 996,0 | 2392,5 | 2458,0 | 1910,0 |  |

Исполнители:

1.заместитель директора по ВКХ -  Бабич Игорь Викторович – 8-47246-5-33-38

2. экономист - Снитко Юлия Вячеславовна – 8-47246-5-30-20

Директор ООО "Вода"

В.Л.КИПРАН